Podręcznik operatora

podajnika prętów

Bar 300

1.0 WPROWADZENIE

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, programowania i obsługi podajnika prętów. Podręcznik operatora należy wykorzystywać łącznie z podręcznikiem operatora maszyny serii HASS-SL.

Na swojej, nastawnej płycie załadowczej, umieszczonej z tyłu maszyny, podajnik prętów może pomieścić pojedynczą warstwę prętów o długości 60” i szerokości do 30”. Przed przygotowaniem maszyny do pracy prowadnik wrzeciona musi być zainstalowany we wrzecionie tokarki i w stosunku do niego musi być ustawiona w linii płyta przenosząca.

Przy stosowaniu uchwytu z tuleją zaciskową, uchwyt ten musi odciągać materiał obrabiany od popychacza, przy czym każdy inny typ spowoduje niedokładności. Jeśli tuleja zaciskowa lub uchwyt zostaną zmienione na inny lub przenośnik prętów zostanie przesunięty, wtedy należy powtórzyć procedury G105 Q4 i G105 Q2 w celu ponownego ustawienia pozycji odniesienia.

Resztka pręta musi być odbierana w taki sam sposób jak części. Resztki pręta należy usunąć ręcznie lub za pomocą chwytacza części, przy czym należy go zaprogramować w celu odbioru resztek pręta. Rury wyładowcze lub śrubowe przenośniki odprowadzające, przez które przepychane są resztki prętów, nie są objęte gwarancją.

1.1 Zalecenia

- Przedni koniec pręta powinien być sfazowany. Pomyślne podawanie prętów wymaga gładkiej ścieżki przesuwu pręta.

- Przy wytwarzaniu prowadników przystosowanycyh do potrzeb użytkownika lub małych krążków prętowych należy zapewnić sfazowanie na wprowadzeniu.

- Po zakłóceniach należy sprawdzić, czy nie ma jakichś przeszkód na ścieżce przesuwu pręta.

- Prowadnik musi być wyśrodkowany we wrzecionie i musi być wystarczająco duży, aby zapewnić swobodne przejście pręta.

- Pręt nie powinien wystawać poza koniec prowadnika podczas obróbki.

- Pręt powinien być wytarty do czysta przed umieszczeniem go na płycie załadowczej.

- Nie należy stosować wygiętego lub nieregularnego materiału obrabianego.

- Należy stosować tuleje zaciskową wciąganą lub uchwyt. Jeśli popychacz nie będzie dotykał pręta podczas mocowania, wtedy nastąpi zmiana długości.

- Koniec pręta, który styka się z popychaczem musi być ucięty pod kątem 900, gdyż w przeciwnym razie wystąpią wypukłości lub zmiana długości.

- Należy podnieść płytę załadowczą w sposób wystarczający do podawania prętów. Nieprawidłowe nastawienie może spowodować przesuwanie więcej niż jednego pręta.

- Wszystkie pręty ładowane z płyty załadowczej powinny mieć długość przynajmniej 10”, lub ich długość powinna wynosić minimum 2.25 krotność odległości od końca płyty przenoszącej do początku otworu prowadnika, w zależności od tego która odległość jest dłuższa.

- Przy podawaniu prętów z ciężkiego materiału o dużej średnicy, długość nie powinna przekraczać 36”.

- Krótkie pręty powinny być umieszczone na płycie załadowczej blisko tokarki.

- Popychacz 3/8” musi być wycofany z prowadnika zanim wrzeciono osiągnie obroty.

Pręty sześciokątne

- Gdy płyta załadowcza i ustawienie wysokości będą prawidłowe, wtedy pręt zazwyczaj zostanie umieszczony na płycie przenoszącej z zachowaniem tej samej orientacji.

- Przedni koniec pręta powinien posiadać płaskie powierzchnie ścięte pod kątem 300.

- Ustawić opcjonalny element orientacyjny wrzeciona w taki sposób, aby płaskie powierzchnie tulei zaciskowej były dostosowane do płaskich powierzchni załadowanego pręta.

- Przy podawaniu prętów sześciokątnych 5/8” i mniejszych, pierwsze dwa krążki prowadnika wrzeciona powinny mieć kształt sześciokątny i powinny być zorientowane w stosunku do tulei zaciskowej.

2.0 INSTALACJA

Prowadniki wrzeciona powinny być zainstalowane przed ustawieniem podajnika prętów na swoim miejscu. Należy zapoznać się z rozdziałem opisującym instalację prowadnicy rury prowadnikowej. Muszą  być ustawione parametry 240/244, gdyż w przeciwnym razie podajnik prętów nie będzie działał. Wartości muszą  być zgodne z wartościami w raporcie kontrolnym.

2.1 Instalacja Prowadnika Wrzeciona

Wszystkie podajniki prętów HASS SERVO BAR są wyposażone w system prowadnika uniwersalnego „Universal”. Wszystkie standardowe centra tokarskie wykorzystują system tulei wysuwanej / siłownika hydraulicznego i dla maksymalnej wielkości pręta nie zostanie użyty żaden prowadnik. Typ materiału obrabianego i wielkość centrum tokarskiego będzie decydować o tym, czy zostanie użyty prowadnik uniwersalny, czy stalowa rura prowadnikowa o określonej wielkości.

Instalacja Prowadnika Wrzeciona Na Mini Tokarce

Zespół prowadnika 5C

- Wkładki prowadnika	Jedna (1) rura PVC (3/4 (20 mm)	
Jedna (1) rura prowadnikowa 5C (25 mm)	 
Jedna (1) rura PVC (7/8 (22 mm)	
Jeden (1) ustalacz krążka

- 3 komplety krążków – łącznie 12 sztuk. (Patrz Rozdział dotyczący kompletu krążków, gdzie podano informacje dotyczące krążków dostępnych dodatkowo.)

- Trzy (3) przekładki.

Krążki muszą  mieć przewiercone otwory o wielkości materiału obrabianego. Rura prowadnikowa jest najpierw wsuwana do wrzeciona, a następnie do rury prowadnikowej są wkładane na przemian krążki i przekładki, przy czym na początku i na końcu umieszczony jest krążek. Ustalacz jest zamocowany do końca rury prowadnikowej za pomocą wkrętów. Ten prowadnik będzie przystosowany do prętów o maksymalnym wymiarze 36”.

Podajnik prętów może być wykorzystany bez prowadnika na maksymalną średnicę materiału wynoszącą 1”.

Uwaga: Prowadnik prętów BAR 100-ML obejmuje tylko rurę prowadnikową 5C. (Przesuwanie prętów o wymiarze poniżej 1” wymaga dodatkowych części wyszczególnionych powyżej.)

Instalacja Prowadnika Wrzeciona SL-10, SL-20 7K

Prowadnik 5		.25” do 1” (6.35-25.5 mm)	
Prowadnik 6		.25” do 1.5” (6.35-38.1 mm)

Gdy podajnik prętów jest zamocowany do SL-10 lub SL-20 za pomocą opcji wrzeciona 7K, wtedy uniwersalna rura prowadnikowa musi być zainstalowana w tulei wysuwanej wrzeciona za pomocą sześciu (6) wkrętów z łbem gniazdowym SHCS. W celu zainstalowania krążków i przekładek należy odkręcić ustalacz na końcu rury prowadnikowej. Krążki muszą  być przewiercone na wymiar materiału obrabianego.

Instalacja Prowadnika Wrzeciona SL-20, TL-15, SL-30

Prowadnica rury prowadnikowej jest zamocowana z tyłu płyty przełączającej mechanizmu zaciskowego uchwytu za pomocą metrycznych wkrętów z łbem gniazdowym z usuwalnym zabezpieczeniem gwintu. Prowadnica rury prowadnikowej jest dostępna w dwóch wielkościach w zależności od wymiaru przelotowego wrzeciona: zestaw prowadnicy 2” (część # LGK200) lub zestaw prowadnicy 2.5” (część # LGK250).

Uwaga: Prowadnica rury prowadnikowej jest instalowana fabrycznie w przypadku tokarek zamówionych wraz z podajnikiem prętów.

Dostępne są następujące standardowe, stalowe rury prowadnikowe dla podajników prętowych:

| Hass P/N | Wymiar (mm) | Model tokarki |
| --- | --- | --- |
| Prowadnik 118 | 1.125” (28.6) | SL-20, SL-20B, SL-30, TL-15 |
| Prowadnik 114 | 1.25” (31.8) | SL-20, SL-20B, SL-30, TL-15 |
| Prowadnik 112 | 1.5” (38) | SL-20, SL-20B, SL-30, TL-15 |
| Prowadnik 134 | 1.75” (44.5) | SL-20, SL-20B, SL-30, TL-15 |
| Prowadnik 200 | 2” (50.8) | SL-20B, SL-30, TL-15 |

UWAGA: 	Układ podajnika prętów dla centrów tokarskich SL-20, TL-15 i SL-30 jest wyposażony w zestaw prowadnicy rury prowadnikowej LGK 200 lub LGK 250, LGK 300. Te zestawy są wymagane w celu wykorzystania prowadników stalowych 100 do 200.

UWAGA: 	Prowadnik wrzeciona musi posiadać wewnętrzną średnicę o około 1/16” większą niż średnica zewnętrzna materiału obrabianego, który zostanie użyty w operacji obróbki.

Instalacja

- Należy obniżyć stół przesuwający za pomocą uchwytu regulacji wysokości po lewej stronie obudowy.

- Posmarować smarem pierścienie uszczelniające typu O-ring prowadnika wrzeciona.

- W przypadku maszyn z otworem 2 ½” i 3” należy zdjąć pierścień uszczelniający typu O-ring z końca uchwytu prowadnika i przesunąć przekładkę prowadnika przez rowek pierścienia uszczelniającego typu O-ring.

- Przesunąć prowadnik wrzeciona do tyłu wrzeciona aż do momentu, gdy tylny pierścień uszczelniający O-ring prowadnika zostanie osadzony w prowadnicy i kołnierz pierścienia uszczelniającego O-ring prowadnika znajdzie się w jednej płaszczyźnie z prowadnicą.

Podawanie Prętów w Przypadku Modeli SL-20, TL-15 i SL-30

Podawanie prętów wymaga użycia prowadników wrzeciona (uniwersalnych lub określonego typu) oraz zestawu prowadnicy (LGK 200 lub LGK 250 lub LGK 300), chyba, że wykorzystywana jest maksymalna średnica pręta dla ściśle określonej tulei wysuwanej. Te prowadnice są przeznaczone dla prowadników wrzeciona w postaci rury stalowej, są to prowadniki o numerze 100 do 200. (Patrz uwaga powyżej odnośnie modelu.)

Zestawy prowadnic są to aluminiowe adaptery, które podtrzymują prowadniki wrzeciona i zapewniają że pręty mogą być przesuwane dokładnie przez wrzeciono. Jeśli te zestawy i prowadniki nie zostaną użyte, wtedy następuje uszkodzenie otworu wrzeciona oraz/lub nieprawidłowe uchwycenie w szczękach uchwytu.

Zespół Uniwersalnego Prowadnika Wrzeciona SL-20, SL-30, SL-40

Zespół prowadnika uniwersalnego

Prowadniki uniwersalne składają się z wkładanej obsady (rura stalowa), wkładanego ustalacza (element końcowy) lub jednolitej wkładki prowadnika lub zespołu krążka i przekładki. Są one montowane w sposób następujący:

- Usunąć wkładany ustalacz. Odkręcić końcówkę wkładanego ustalacza, przy czym odkręca się tylko końcówka najbliższa większego kołnierza.

- Włożyć jeden z dwóch typów prowadników uniwersalnych:

A.	Prowadnik jednolity. Włożyć prowadnik jednolity w taki sposób, że	otwór ¼” na zewnątrz rury znajdzie się w jednej linii z otworem		ustalacza prowadnika. Zapewnia to prawidłowe odprowadzanie		chłodziwa.	
B. 	Przemienne krążki i przekładki prowadnika. Krążek powinien być	zawsze zamontowany na początku i na końcu. Krążek może być		przewiercony zgodnie z wymaganiem dla doprowadzanego materiału 	obrabianego. Krążki można nabywać w zestawach.

- Ponownie zainstalować końcówkę wkładanego ustalacza. Następnie należy postępować zgodnie z poprzednio opisanymi instrukcjami „Instalacja prowadnika”.

Uwaga: Przy zdejmowaniu krążków i przekładek muszą  być one wyciągane z wkładanej obsady rury stalowej przy użyciu pręta z końcówką odpowiednią do zaczepienia lub uchwycenia.

Bardziej specyficzne, uniwersalne prowadniki są dostępne dla następujących tokarek:

| Hass P/N | Wymiar (mm) | Model tokarki |
| --- | --- | --- |
| Prowadnik 5 | .25” do 1” (6.35-25.4) | SL-20 z opcją 7k |
| Prowadnik 6 | .25” do 1.5” (6.35-38.1) | SL-10 |
| Prowadnik 100 | .25” do 1” (6.35-25.4) | SL-20, SL-20 Big Bore (duży otwór), SL-30 z tuleją wysuwaną 2 ½ |
| Prowadnik 300 | .25” do 3” (6.35-76) | SL-30 z tuleją wysuwaną 3” |
| Prowadnik 318 | .75” do 3.125” (19-79.4) | SL-30 Big Bore (duży otwór), SL-40 |

Uwaga: Przy zastosowaniu prowadnika uniwersalnego w przekładce należy	 przewiercić otwór o średnicy ¼” wykorzystując otwór w prowadniku. 	        To umożliwi odprowadzenie chłodziwa z prowadnika.

Instalacja Prowadnika 300

Jeśli podajnik prętów jest zamocowany do modeli SL-30 za pomocą wałka z tuleją wysuwaną o średnicy wewnętrznej 3” (maszyny zbudowane po lutym 2002), do płyty przyłączającej wrzeciono musi być zamocowany adapter oraz prowadnica.

Adaptery znajdują się w zestawie prowadnika 300.

Do zamocowania adaptera do płyty przyłączającej należy użyć wkręty z łbem gniazdowym M6 x 30. Do zamocowania prowadnicy do adaptera należy użyć wkręty z łbem gniazdowym ¼ x ¾. To ustawienie umożliwia podawanie prętów o średnicy 2 ¾” do 3”. W przypadku mniejszych prętów ustalacz musi być zainstalowany na uchwycie za pomocą wkrętów z łbem gniazdowym M6 x 20.

Zdemontować szczęki uchwytu. Zdemontować pokrywę i tuleje uchwytu. Zainstalować ustalacz za pomocą dołączonych śrub.

Krążki i przekładki są instalowane w tulei wysuwanej i są utrzymywane we właściwym miejscu przez ustalacz krążka oraz pierścień O-ring, patrz poniższy rysunek. Krążki muszą  być przewiercone na wymiar materiału obrabianego przed instalacją. Pręty o małych średnicach (2” i mniejsze), dłuższe niż 42” nie są zalecane dla takiej konfiguracji prowadnika (krążki i przekładki). Jednakże długie pręty o małych średnicach mogą być obrabiane przy użyciu opcjonalnego adaptera prowadnicy (LGK 300) i prowadników 100-200. Ten zestaw można zakupić przez dział serwisowy firmy HAAS. Zestaw prowadnicy (LGK 300) współpracuje z prowadnikiem 300 i podtrzymuje pozostałe prowadniki, patrz następny Rozdział dotyczący instalacji LGK 300. Prowadniki serii 100-200 będą prawidłowo podtrzymywać pręty małe oraz/lub pręty długie.

Opcjonalne części

LGK 300 - adapter prowadnika	
Prowadnik 100 - .25”-1.00 (6.35-25.4 mm)	
Prowadnik 112 - 1.5” (38 mm)	
Prowadnik 114 - 1.25” (31.8 mm)	
Prowadnik 118 - 1.125” (28.6 mm)	
Prowadnik 134 - 1.75” (44.5 mm)	
Prowadnik 200 - 2” (50.8 mm)

Instalacja LGK 300

Zestaw LGK 300 obejmuje trzy adaptery; jeden adapter tylny i dwa adaptery przednie. Większy adapter przedni (średnica wewnętrzna 2.00) jest przeznaczony tylko do zastosowania z prowadnikiem 200. Wszystkie pozostałe prowadniki wykorzystują mniejszy adapter przedni.

Zarówno adaptery tylne jak i przednie są instalowane od przodu prowadnika. Gdy adaptery są na swoim miejscu należy zainstalować zespół prowadnika do tulei wysuwanej tokarki. Należy zapewnić, aby adapter i prowadnica z zestawu prowadnika 300 zostały zainstalowane z tyłu tulei wysuwanej (patrz pierwszy rysunek w Rozdziale „Instalacja prowadnika 300”). Zewnętrzne pierścienie O-ring na adapterach mocują prowadnik w swoim miejscu.

Instalacja Prowadnika 318 w Przypadku Modeli SL- 30BB i SL-40

Uniwersalna rura prowadnikowa musi być zainstalowana w tulei wysuwanej wrzeciona za pomocą śrub M6 x 20 mm oraz podkładek z występem. Odkręcić ustalacz z końcówki rury prowadnikowej w celu zainstalowania jednolitych prowadników lub krążków i przekładek. Krążki muszą  być przewiercone na wymiar materiału obrabianego. Prowadnica jest instalowana w tulei wysuwanej wrzeciona w sposób następujący:

- Posmarować smarem pierścienie O-ring prowadnicy.

- Wsunąć prowadnicę z tyłu mechanizmu zaciskowego, aż tylny pierścień O-ring prowadnika zostanie osadzony w płycie przełączającej. Pierścień O-ring umieszczony najbardziej z tyłu osadza się w zaciskach LMC, pozostałe osadzają się w zaciskach Kitagawa.

- Zainstalować dwa zaciski ustalacza prowadnika rozmieszczone w układzie 1800 za pomocą metrycznych wkrętów z łbem gniazdowym z zabezpieczeniem gwintu. Zainstalować przegrodę chłodziwa.

W celu demontażu lub wymiany prowadnika 318 przy zainstalowanym podajniku prętów „Bar 300”:

- Wyjąć popychacz ¾” oraz prowadnice popychacza na lewym końcu. Obniżyć stół przenoszący do najniższej pozycji.

- Podnieść prawy koniec podajnika prętów i odsunąć podkładki poziomujące.

- Obniżyć podajnik prętów w taki sposób, aby śruby poziomujące znalazły się na podłodze.

- Usunąć lub zainstalować prowadnik 318.

Zesatwy Krążków

Dodatkowe zestawy krążków dla poprzednich prowadników są dostępne w firmie HAAS Automation. Każdy zestaw zawiera części dla trzech zestawów prowadników (każdy o takim samym wymiarze lub o różnych wymiarach).

| Hass P/N | Centrum tokarskie | Nazwa | Ilość krążków dla prowadnika |
| --- | --- | --- | --- |
| UDK5 | SL-20 (tylko wrzeciono 7K) | Prowadnik 5 – 24-elementowy zestaw krążków | 8 |
| UDK6 | SL-10 | Prowadnik 6 – 24-elementowy zestaw krążków | 8 |
| UDK8 | SL-20, SL-20 Big Bore, SL-30 | Prowadnik 100 – 24-elementowy zestaw krążków | 8 |
| UDK10 | SL-30 z wrzecionem 3” | Prowadnik 300 – 18-elementowy zestaw krążków | 6 |
| UDK15 | SL-30 Big Bore, SL-40 | Prowadnik 318 – 33-elementowy zestaw krążków | 11 |
| UDKML | Mini tokarka | Prowadnik 5C – 12-elementowy zestaw krążków | 4 |

Instalacja Uretanowego Prowadnika Podajnika Prętów

Nie jest konieczny demontaż kolektora chłodziwa; jest on przedstawiony jako zdemontowany w celu przejrzystości.

- Należy luźno zainstalować śrubę zabezpieczającą do adaptera prowadnika.

- Zdemontować płytę przyłączającą, która przykrywa końcówkę wrzeciona i zamontować adapter prowadnika. Adapter prowadnika musi być dokręcony do wewnętrznego występu wrzeciona. Dokręcić wkręt zabezpieczający.

- Zainstalować uretanowy prowadnik podajnika prętów do wrzeciona i w sposób pewny zamocować nasadkę końcową prowadnika. Dokręcić wkręty zabezpieczające.

2.2 Rozpakowanie ze Skrzyni kratowej i Montaż

- Odkręcić płytę ustawczą i wsporniki transportowe ze stołu załadowczego.

- Wykręcić cztery śruby do drewna mocujące podstawę do palety oraz zdjąć maszynę z palety.

Zainstalować uchwyt regulacji wysokości

- Umieścić we właściwym miejscu wałek regulacji wysokości – poluzować wkręt dociskowy na kołnierzu ustalającym jak pokazano. Obracać wałek regulacji wysokości, aż wewnętrzny kołnierz ustalający dojdzie do przegrody. Umieścić we właściwym położeniu kołnierz zewnętrzny i dokręcić wkręt dociskowy. Zainstalować uchwyt regulacji wysokości.

2.3 Ustawianie Podajnika Prętów

Regulacja Wysokości Prowadnika Podajnika Prętów

Użycie podnośnika widłowego

Szybkie ustawienie wysokości podajnika prętów HASS dokonywane jest w prosty sposób przy użyciu podnośnika widłowego.

Od tyłu podajnika prętów należy umieścić widły pod mechanizmem podawania prętów. Należy zachować ostrożność, aby nie podnosić od strony płyty składowej, patrz rysunek. Należy spojrzeć przez otwór w osłonie blaszanej, czy widły są prawidłowo umieszczone. Uwaga: jeśli widły zostaną włożone zbyt głęboko, wtedy może nastąpić uszkodzenie przedniej obudowy blaszanej.

Użycie pasów do podnoszenia

Podtrzymać ciężar podajnika prętów za pomocą podnośnika widłowego lub za pomocą lin. Wykręcić wszystkie wkręty z łbem gniazdowym SHCS na każdym narożniku podstawy, oprócz dolnych śrub zewnętrznych na przednich nóżkach (patrz poprzedni rysunek). Podnieść podajnik prętów na właściwą wysokość i zamontować śruby. Proszę zwrócić uwagę, że kołki gwintowane z tyłu podajnika prętów mają za zadanie zamocować ze sobą podstawę i tylny wspornik podtrzymujący. Nie należy ich demontować.

Użycie śrub podnośnikowych

Uwaga:	Śruby podnośnikowe nie są dostarczane wraz z maszyną. Zestaw tych śrub jest dostępny w firmie HASS (zestaw do podnoszenia P/N 93-0535). Lub należy zakupić te części w lokalnym przemysłowym magazynie dostawczym. Wymiary śrub: ¾ x 10 x 10” długość oraz wymiar przekładki długość 5” x średnica 1”.

Wkręcić śruby podnośnikowe do nakrętki. Wykręcić śruby i nakrętki regulacji wysokości podajnika prętów. Wkręcić śruby podnośnikowe. Ponieważ obie śruby nie mogą być dokręcone jednocześnie (chyba, że czynność tę wykonują dwie osoby), może stać się trudne obracanie śruby podnośnikowej przed osiągnięciem właściwej wysokości, zatem należy przesunąć na drugą stronę i dokręcić drugą śrubę podnośnikową.

Długość śruby podnośnikowej umożliwia podniesienie podajnika prętów tylko o jedną pozycję, np. z pozycji SL-20 do pozycji SL-30. W celu podniesienia podajnika prętów z pozycji transportowej (SL-20) do pozycji SL-40, należy użyć dodatkowej przekładki (patrz rysunek).

W celu uzyskania wysokości dla modelu SL-40, podajnik prętów należy podnieść do pozycji modelu SL-30 i w tej pozycji należy zamocować podajnik za pomocą nakrętek i śrub. Następnie należy poluzować śrubę podnośnikową, włożyć przekładkę i dokręcić w celu przejęcia obciążenia z nakrętek i śrub. Następnie należy odkręcić nakrętki i śruby oraz wkręcić śruby podnośnikowe w celu uzyskania wysokości SL-40. Zamocować podajnik prętów na tej wysokości za pomocą nakrętek i śrub.

Po zakończeniu ustawienia wysokości należy wykręcić śruby podnośnikowe i przekładki.

SL-10, SL-20 & Mini tokarka		SL-30					SL-40

2.4 Wyosiowanie Podajnika Prętów

Płyta ustawcza jest wykorzystywana do wyosiowania podajnika prętów.

- Poluzować i podnieść lewą, tylną śrubę poziomującą tokarki na wysokość ½” powyżej podkładki poziomującej.

- Ustawić właściwą szczelinę płyty ustawczej wokół przedniej, lewej śruby poziomującej tokarki. Obrócić płytę ustawczą wokół przedniej, lewej śruby, aż właściwy otwór w tylnej płycie ustawczej znajdzie się pod lewą, tylną śrubą poziomującą tokarki.

- Dokręcić lewą, tylną śrubę poziomującą tokarki do podkładki poziomującej.

- Ustawić podkładki poziomujące pod odpowiednimi otworami po lewej stronie płyty ustawczej.

- Podnieść podajnik prętów za pomocą podnośnika do palet lub podnośnika widłowego i ustawić śruby poziomujące po prawej stronie nad odpowiednimi otworami i podkładkami poziomującymi pod płytą ustawczą.

- Ustawić podkładki poziomujące pod śrubami poziomującymi z lewej strony i obniżyć podajnik prętów.

SL-20/30, TL-15/25

2.5 Podłączenia Elektryczne Podajnika Prętów

OSTRZEŻENIE!

Kable podajnika prętów muszą  być przeprowadzone prawidłowo,                        aby uniknąć uszkodzenia.

- Przeciąć zamocowanie przytrzymujące kable podajnika prętów do wspornika.

- Ułożyć kable pod maszyną oraz w korytku kablowym w płycie ustawczej jak przedstawiono na rysunku.

UWAGA!	Przeprowadzanie kabli z boku maszyny (jak pokazano) spowoduje ich 		ściśnięcie lub przerwanie.

Podłączenia podajnika prętów i tokarki

- Podłączyć złączkę od portu wejścia/wyjścia na podajniku prętów do portu sterowania tokarki opisanego etykietą „Barfeeder” (Podajnik prętów). Podłączyć kabel silnika podajnika prętów od sterowania tokarki z gniazda oznaczonego „Barfeeder Axis” (Oś podajnika prętów) do silnika podajnika prętów. Włączyć zasilanie tokarki.

- Sprawdzić, czy parametry 395 409 i 415 są ustawione na wartości podane z tyłu podajnika prętów.	
Upewnić się, czy parametr 315 bit 7 jest ustawiony na 1 i parametr 390 bit 3 jest ustawiony na 0.

2.6 Poziomowanie Podajnika Prętów

- Otworzyć pokrywę podajnika prętów. Wysterować polecenie G105 Q7 w celu ustawienia popychacza w dolnej pozycji. Przycisnąć V na klawiaturze, a następnie przycisk trybu przemieszczania impulsowego „handle jog” w celu umożliwienia ruchu popychacza.

- Użyć uchwytu „jog handle” do impulsowego przemieszczenia popychacza w kierunku wrzeciona, aż wejdzie on do prowadnika wrzeciona. Zmierzyć odległość w kierunku pionowym od linii środkowej popychacza do linii środkowej prowadnika wrzeciona. Ustawić śruby poziomujące podajnika prętów, aż popychacz znajdzie się w jednej linii z wrzecionem w kierunku pionowym.

- Zmierzyć w kierunku poziomym odległość od linii środkowej popychacza do linii środkowej prowadnika wrzeciona. Dokonać ustawienia wzdłuż osi podajnika prętów z przodu i z tyłu, aż popychacz zostanie ustawiony poziomo wzdłuż linii wrzeciona.

- Przemieszczać impulsowo popychacz, aż znajdzie się on w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową wrzeciona. Podnieść ręcznie popychacz w kierunku pionowym do środka wrzeciona i sprawdzić tylko wyosiowanie w kierunku poziomym.

- Gdy popychacz zostanie wyosiowany na obu końcach przesuwu należy wysterować polecenie G105 Q6 w celu powrotu popychacza do jego pozycji początkowej.

2.7 Ustalenie Pozycji KońcaPręta

- Umieścić pręt wzorcowy 12” dostarczony wraz z maszyną na płycie załadowczej z boku, który jest najbliższy tokarki.

- W trybie MDI wprowadzić do sterowania tokarki polecenie G105 Q5 oraz przycisnąć start cyklu. Podajnik prętów załaduje pręt i popchnie go w górę powodując uruchomienie wyłącznika końca pręta i zatrzymanie. Wyjąć pręt wzorcowy i rozpocząć procedury ustawienia.

Jeśli pręt wzorcowy 12” jest niedostępny, można użyć pręta zastępczego, pod warunkiem, że parametr 325 Standard Bar Length (standardowa długość pręta) zostanie ponownie ustawiony na długość nowego pręta. Aby tego dokonać należy zmierzyć długość nowego pręta, wartość tę pomnożyć przez 10 000 i wprowadzić tę liczbę jako nową wartość parametru. Wartość domyślna wynosi 120 000.

3.0 USTAWIENIE

Ustawienie Płyty Przenoszącej

Za każdym razem, gdy w procesie obróbki wykorzystywane są pręty o różnych średnicach, prowadnik wrzeciona musi być zmieniony i płyta przenosząca musi być do niego odpowiednio nastawiona.

Stół przenoszący powinien być ustawiony w pozycji, w której załadowany wałek pozostaje wyosiowany ze środkiem prowadnika wrzeciona.

- Należy użyć dźwigni ustawienia wysokości do obniżenia płyty przenoszącej w celu włożenia odpowiedniego prowadnika wrzeciona w tylnej części wrzeciona.

- Umieścić pręt na płycie przenoszącej i podnieść płytę w celu wyosiowania wałka z prowadnikiem wrzeciona. Zwrócić uwagę na wskaźnik wysokości po lewej stronie podajnika prętów i wzrokowo sprawdzić wyosiowanie.

- Sprawdzić, czy uchwyt jest nastawiony odpowiednio do średnicy załadowanego wałka.

- Przy odmocowanym uchwycie i przy zatrzymanym wrzecionie należy wsunąć ręcznie pręt do prowadnika wrzeciona oraz do uchwytu oraz sprawdzić ze względu na niewspółliniowość, zakleszczanie się lub ewentualne przeszkody.

- Wyjąć pręt i umieścić go na płycie załadowczej.

Odstęp Popychacza Podajnika Prętów

UWAGA:	Przy wsuwaniu materiału o pewnej długości do uchwytu / przez uchwyt, należy zapewnić, aby był utrzymany odstęp ¼” między popychaczem i stożkiem otworu. Odstęp ¼” jest konieczny do zapewnienia, aby popychacz nie zakleszczył się w stożku otworu.

Zmienną makro #3102 MIN CLAMPING LENGTH (minimalna długość zamocowania) powinna być ustawiona na minimalną długość wymaganą do zamocowania plus ¼”.

Ustawienie Wysokości Płyty Załadowczej

Płyta załadowcza zapewnia dostarczanie prętów do obróbki, które są ładowane na płytę przenoszącą. Uchwyt nastawczy jest umieszczony pod płytą i służy on do ustawienia kąta płyty. Kąt, pod którym nastawia się płytę, jest określony przez wielkość i ilość obrabianych prętów.

- Obrócić dźwignię nastawczą pod płytą załadowczą w celu ustawienia kąta podawania. Dla większości prętów okrągłych należy ustawić kąt wynoszący 50 w stosunku do poziomu.

- Załadować dostawę prętów na płytę załadowczą. Uruchomić G105 Q9 i G105 Q8 w celu zaobserwowania pracy podajnika prętów. Ustawić kąt płyty tak jak jest to konieczne.

Obróbka Prętów o Niewielkiej Średnicy (.25” do .75”)

Podajniki prętów są produkowane z dwoma popychaczami: ¾” i 3/8”. Popychacz 3/8” jest wykorzystywany do wszystkich prętów okrągłych o średnicy mniejszej niż 0.8”. popychacz ¾” jest wykorzystywany do prętów o średnicy 0.8” i większej.

- Ustawić stół przenoszący pod kątem wzniesienia 10 do 15 stopni. Umieścić kawałek pręta ¼” w odległości około 1” od zderzaka stołu przenoszącego. Pozwolić na stoczenie się pręta w dół na stole załadowczym. Podnieść stół przenoszący aż do momentu, gdy pręt nie będzie przekraczał zderzaków stołu przenoszącego.

- Obniżyć ramiona popychacza i zainstalować łącznik popychacza. Łącznik popychacza powinien być ustawiony w jednej płaszczyźnie ze spodem wierzchołka popychacza przez podniesienie lub opuszczenie wkręta dociskowego w układzie przesuwu popychacza.

- Podnieść lub opuścić zespół tulei sterującej popychania w celu wyosiowania popychacza równolegle ze stołem załadowczym.

- Przemieścić impulsowo popychacz do góry do tylnej części wrzeciona i ponownie wyosiować podajnik w stosunku do wrzeciona. Zainstalować wspornik dociskowy pręta.

Przy obróbce prętów o średnicy 2.5” i większej, przekładka używana na łączniku popychacza zostanie zdemontowana i należy ją przykręcić u góry łącznika. Ma to na celu zapobiec zagubieniu tego elementu. Należy zainstalować tuleję sterująca popychania ¾” i ustawić w taki sposób, aby popychacz ¾” przebiegał równolegle do płyty przenoszącej.

Ustawienie Pozycji Odniesienia

Przycisnąć przycisk bieżących poleceń oraz przycisnąć przyciski przesuwu strony w górę lub w dół w celu przejścia do ekranu o nagłówku HASS SERVO BAR. Przycisnąć klawisze ze strzałka w górę lub ze strzałką w dół w celu rozjaśnienia zmiennej, która ma być wprowadzona. Wprowadzić wartość i przycisnąć „Write”.

#3100 PART LENGTH + CUTOFF	Długość części gotowej plus naddatek na	 
          Długość części + odcięcie 	oczyszczenie powierzchni czołowej plus							szerokość noża przecinaka

#3101 INITIAL PUSH LENGTH		Odległość za punktem odniesienia, na jaką	
Długość popchnięcia		zostaje popchnięty każdy nowy pręt przy	       wstępnego				załadowaniu

#3102 MIN CLAMPING LENGTH		Zależy od średnicy pręta, długości części i 	
          Minimalna długość			długości wstępnego popchnięcia	
          zamocowania

Zmienna makro #3112 Reference Position – pozycja odniesienia jest ustalana podczas ustawiania przez programy maszyny i nie jest wprowadzana przez operatora. Po ustawieniu pozycji odniesienia pozostaje ona taka sama dla każdej następnej średnicy pręta lub długości części. Należy ją ponownie ustawić tylko wtedy, gdy podajnik prętów jest przesuwany lub należy ją dopasować do nowej tulei zaciskowej lub ustawienia uchwytu.

Istnieją dwie metody ustawienia pozycji odniesienia. Pierwsza wykorzystuje znaną pozycję, jak w przypadku, gdy jako pozycja odniesienia przyjmowany jest uchwyt lub powierzchnia czołowa tulei zaciskowej. Druga metoda ustawia pozycję odniesienia przez odjęcie wartości zmiennej makro #3100 Part Length + Cutoff (długość części + odcięcie) od bieżącej pozycji czoła pręta. Przed użyciem którejkolwiek metody należy sprawdzić prawidłowy wymiar prowadnika wrzeciona, ustawienia zacisku pręta oraz wyosiowanie płyty przenoszącej.

Metoda 1

- Wprowadzić wartość dla zmiennej makro #3101 Initial Push Length (długość popchnięcia wstępnego). Wprowadzić wartość dla zmiennej makro #3102 Min Clamping Length (minimalna długość zamocowania), która jest długością w uchwycie wymaganą do zabezpieczenia długości popchnięcia wstępnego oraz/lub długości części plus odcięcie

- Umieścić pręt na płycie załadowczej. W trybie MDI wprowadzić G105 Q4 i przycisnąć start. Maszyna załaduje pręt i popchnie go do tokarki w taki sposób, że przedni koniec znajdzie się około 4” od obszaru cięcia.

- Przycisnąć przycisk RESET w celu umożliwienia przesuwu impulsowego (handle jog) pręta. Użyć przesuwu impulsowego w celu popchnięcia pręta do góry do powierzchni czołowej uchwytu lub tulei zaciskowej, które zostaną użyte jako punkt odniesienia.

- Zamocować pręt. W trybie MDI wprowadzić G105 Q2 i przycisnąć start cyklu. Maszyna wprowadzi pozycję pręta do zmiennej #3112 (pozycja odniesienia), odmocuje pręt, wypchnie go o wielkość ustawioną w zmiennej #3101 (Initial Push Length – długość wstępnego popchnięcia) i ponownie zamocuje pręt.

UWAGA:	Odniesienie może być ustawione jako zmierzona odległość od powierzchni czołowej uchwytu. Jeśli ta odległość zostanie wykorzystana, musi być ona zapisana, ponieważ będzie ona potrzebna do przywrócenia działania po niezaplanowanym zatrzymaniu programu.

Metoda 2

- Wprowadzić wartość dla zmiennej makro #3101 Initial Push Length (długość popchnięcia wstępnego). Wprowadzić wartość dla zmiennej makro #3102 Min Clamping Length (minimalna długość zamocowania), która jest długością w uchwycie wymaganą do zabezpieczenia długości popchnięcia wstępnego oraz/lub długości części plus odcięcie.

- Umieścić pręt na płycie załadowczej. W trybie MDI wprowadzić G105 Q4 i przycisnąć start cyklu. Maszyna załaduje pręt i popchnie go do tokarki w taki sposób, że przedni koniec znajdzie się około 4” od obszaru cięcia.

- Przycisnąć przycisk RESET w celu umożliwienia przesuwu impulsowego (handle jog) pręta. Użyć przesuwu impulsowego „jog handle” w celu popchnięcia pręta do góry do pozycji, w której może być uruchomiony program części.

- Zamocować pręt. W trybie MDI należy wprowadzić G105 Q3 i przycisnąć start cyklu. Maszyna obliczy pozycję wprowadzoną do zmiennej #3112 (pozycja odniesienia) przez odjęcie wartości ustawionej w zmiennej #3100 (Part Length + Cutoff – długość części + odcięcie) od wartości pozycji końca pręta.

OSTRZEŻENIE:	Pręt nie przesunie się, gdy zostanie wykonane to polecenie. Jeśli to polecenie zostanie wykonane więcej niż jeden raz, spowoduje ono przesunięcie pozycji odniesienia dalej od powierzchni czołowej pręta i być może poza obszar zaciskania. Jeśli pręt nie będzie zamocowany w momencie uruchomienia wrzeciona, wtedy nastąpi poważne uszkodzenie.

Krótka Instrukcja Uruchomienia Podajnika Prętów Servo Bar 300

- Zainstalować właściwy prowadnik wrzeciona na wymiar pręta i ustawić stół przenoszący na właściwą wysokość. (Pręt musi się przesuwać od stołu przenoszącego do prowadnika.)

- Załadować pręty do obróbki na płytę składową. (Długość pręta musi wynosić minimum 2.25 x odległość od końca płyty przenoszącej do początku otworu prowadnika i nie może być krótszy niż 10”.)

- Przycisnąć przycisk bieżących poleceń, klawisz przesuwu strony w dół w celu przejścia do strony „servo bar”. Wprowadzić długość części plus odcięcie, długość popchnięcia wstępnego oraz minimalną długość zamocowania.

- W trybie MDI wprowadzić G105 Q4. Przycisnąć start cyklu. Pręt zostanie załadowany, zmierzony i przesunięty przez prowadnik na odległość około 4” względem tulei zaciskowej lub powierzchni czołowej uchwytu. Przycisnąć RESET oraz przesunąć impulsowo koniec pręta do pozycji odniesienia. Zamknąć uchwyt.

- W trybie MDI wprowadzić G105 Q2, jeśli stosowana jest metoda 1 lub należy wprowadzić G105 Q3, jeśli stosowana jest metoda 2. Podajnik prętów jest gotowy do pracy. Napisać program cięcia, który zawiera polecenie G105 na końcu programu.

Przywrócenie Podawania Prętów

Przemieścić impulsowo „handle jog” oś V, aż pręt znajdzie się w pozycji odniesienia. Pręt musi stykać się z końcem popychacza. W trybie MDI wprowadzić G105 Q1. To powoduje ponowne ustawienie pozycji końca pręta i wypycha pręt na długość wypchnięcia wstępnego.

4.0 PROGRAMOWANIE

4.1 Opis Kodu G

G105 [In.nnnn] [Jn.nnnn] [Kn.nnnn] [Pnnnnn] [ Rn.nnnn]

In.nnnn	Opcjonalna długość popchnięcia wstępnego (zmienna makro #3101) 			Override – narzucenie zmiany (zmienna #3101, jeśli „I” nie jest 			zaprogramowane).

Jn.nnnn	Opcjonalna długość części + odcięcie (zmienna makro #3100) Override – 		narzucenie zmiany (zmienna #3100, jeśli „J” nie jest zaprogramowane).

Kn.nnnn	Opcjonalna minimalna długość zamocowania (zmienna makro #3102) 		Override – narzucenie zmiany (zmienna #3102, jeśli „K” nie jest 			zaprogramowane).

Pnnnnn	Opcjonalny podprogram.

Rn.nnnn	Opcjonalna orientacja wrzeciona dla nowego pręta.

I, J, K są narzuconymi zmianami dla wartości zmiennych makro wyszczególnionych na stronie aktualnych poleceń. Sterowanie wykorzystuje wartości narzuconej zmiany tylko w wierszu poleceń, w którym one się znajdują, wartości zapamiętane na stronie aktualnych poleceń nie są modyfikowane.

Pod tymi samymi warunkami system może zatrzymać się na końcu posuwu pręta i może wyświetlić komunikat „CHECK BAR POSITION” („SPRAWDŹ POZYCJĘ PRĘTA”). Operator musi sprawdzić, czy aktualna pozycja pręta jest prawidłowa, a następnie należy przycisnąć start cyklu w celu ponownego uruchomienia programu.

4.3 Opisy Trybu Q

Lista trybu Q

Q0	Normalny posuw pręta	
Q1	Ustaw długość pręta	
Q2	Ustaw pozycję odniesienia	(używany tylko łącznie z Q4)	
Q3	Ustaw starą pozycję odniesienia	
Q4	Dokonaj impulsowego przemieszczenia do pozycji odniesienia	
Q5	Ustaw pozycję końca pręta EOB	
Q6	Rozładuj popychacz	
Q7	Załaduj popychacz	
Q8	Rozładuj obrabiany pręt	
Q9	Załaduj obrabiany pręt

Tryby Q są stosowane tylko w trybie MDI i muszą  być zawsze poprzedzane przez G105.

G105 lub G105 Q0 Normal Bar Feed – Normalny posuw pręta

Stosowany do programowania posuwów pręta w trybie MDI. Patrz opis kodu G odnośnie działania.

G105 Q1 Set Bar Length – Ustaw długość pręta

Stosowany do ponownego ustawienia długości pręta zapamiętanej w sterowaniu. Należy przycisnąć klawisz V, a następnie przycisk przesuwu impulsowego „handle jog” na pulpicie sterowania. Impulsowego przemieszczania „jog handle” należy użyć do popchnięcia pręta w górę do pozycji odniesienia ustawionej podczas ustawiania pozycji pręta. Uruchomić G105 Q1 i bieżąca długość pręta zostanie ponownie obliczona.

UWAGA: 	Popychacz musi stykać się z prętem przy ustawianiu długości pręta. Jeśli 		pręt zostanie wypchnięty zbyt daleko, wtedy operator może cofnąć 			popychacz, może popchnąć ręką pręt do popychacza, a następnie może 		go przesunąć do góry do punktu odniesienia.

G105 Q2 [I] Set Reference Position Then Initial Push – Ustaw pozycję odniesienia a następnie popchnięcie wstępne

Ustawia pozycję odniesienia (pozycja A jak w metodzie 1 ustawienia pozycji odniesienia), następnie odmocowuje i wypycha pręt na odległość popchnięcia wstępnego INITIAL PUSH LENGTH (#3101) lub wartość I, jeśli w tym samym wierszu, następnie odmocowuje i uruchamia podprogram PXXXXX, jeśli jest wyspecyfikowany. To polecenie może być tylko użyte po uruchomieniu G105 Q4.

UWAGA:	Popychacz musi stykać się z prętem przy ustawianiu pozycji odniesienia. Jeśli pręt zostanie wypchnięty zbyt daleko, wtedy operator może cofnąć 	popychacz, może do niego przesunąć ręcznie pręt, a następnie może 	go przesunąć do punktu odniesienia.

Pozycja odniesienia wymaga ponownego ustawienia tylko wtedy, jeśli zostaną zmienione szczęki uchwytu lub nastąpi przesunięcie podajnika prętów względem tokarki.

Ta pozycja jest zapamiętana za pomocą zmiennej makro #3112, zatem należy zachować i przywrócić zmienne makro przy aktualizacji oprogramowania systemowego.

G105 Q3 Set Reference Position From Bar Face – Ustaw pozycję odniesienia od czoła pręta

Ustawia pozycję odniesienia (pozycję A w metodzie 2 ustawienia pozycji odniesienia) przez odjęcie zmiennej makro #3100 długość części + odcięcie od bieżącej pozycji czoła pręta, a następnie uruchamia podprogram PXXXXX, jeśli jest wyspecyfikowany. Patrz opis G105 Q2 odnośnie innych wyjaśnień. To polecenie może być tylko użyte po uruchomieniu G105 Q4.

OSTRZEŻENIE

Pręt nie przesunie się, gdy to polecenie zostanie wykonane.                                             Jeśli zostanie wykonane więcej niż jeden raz, wtedy przesunie ono pozycję odniesienia dalej od czoła pręta i być może poza obszar zamocowania.                                Jeśli pręt nie jest zamocowany w momencie uruchomienia wrzeciona,                               wtedy może nastąpić poważne uszkodzenie.

G105 Q4 [R] Jog To Reference Position – Przesuń impulsowo do pozycji odniesienia

Po wykonaniu ładowany jest nowy pręt, jest on mierzony i przesuwany przez wrzeciono, a następnie zatrzymywany tuż przed czołem uchwytu. Przyciśnięcie przycisku RESET przełącza sterowanie na impulsowe przemieszczanie osi V i użytkownik może dokonać przemieszczenia pręta do pozycji odniesienia.

G105 Q5 Set Eob Position – Ustaw pozycję końca pręta

Służy do ustawienia pozycji przełącznika końca pręta, która jest wykorzystywana w określaniu długości pręta. Ta wartość jest zapamiętana w zmiennej makro #3111 i wymaga ona ponownego ustawienia tylko wtedy, gdy zmienna makro zostanie utracona. Patrz Rozdział „Ustalenie pozycji końca pręta” gdzie opisano procedurę ponownego ustawienia.

G105 Q6 Unload Push Rod – Rozładuj popychacz	
G105 Q7 Load Push Rod – Załaduj popychacz	
G105 Q8 Unload Bar – Rozładuj pręt

Rozładowuje pręt z płyty przenoszącej i umieszcza go na płycie załadowczej.

G105 Q9 Load Bar – Załaduj pręt

Ładuje pręt z płyty ładującej i umieszcza go na płycie przenoszącej.

G105 Q10 Load Bar With Measure – Załaduj pręt z pomiarem

Ładuje pręt z płyty ładującej i umieszcza go na płycie przenoszącej oraz mierzy go. Polecenie używane do sprawdzenia pozycji wyłącznika końca pręta. Należy umieścić pręt o znanej długości na płycie składowej. Należy wykonać polecenia G105 Q10, a następnie porównać wartość zmiennej makro #3110 ze strony aktualnych poleceń podajnika prętów z długością pręta.

G105 Q11 Bump Load Push Rod Direction – Kierunek załadowania popychacza

Przesuwa mechanizm przenoszenia pręta w kierunku płyty załadowczej. Polecenia używane tylko do dostępu montażowego.

G105 Q12 Bump Load Bar Direction – Kierunek załadowania pręta

Odsuwa mechanizm przenoszący pręta od płyty załadowczej. Polecenie używane tylko do dostępu montażowego.

4.4 Próbne Programy dla Podajnika Prętów Servo Bar 300

Istnieją dwie zalecane metody programowania podajnika prętów. Pierwsza jest przeznaczona do wykorzystania z programami części, które zawierają sekcje oczyszczenia wewnętrznej powierzchni czołowej oraz odcięcia części. Druga metoda jest przeznaczona dla programów części, które wykorzystują podprogram do oczyszczenia powierzchni czołowej lub obcięcia części.

Jeśli podprogram wywoła nóż przecinak, naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej powinien być szerszy niż nóż przecinak. Podprogram PXXXXX może być użyty do wywołania noża czołowego, dla minimalnej straty materiału, pod warunkiem, że sekwencja odcięcia części pojawi się w programie przed poleceniem G105. Jeśli PXXXXX pojawi się w tym samym wierszu, w którym jest polecenie G105, wtedy ten podprogram zostanie uruchomiony dwukrotnie przy każdej zmianie pręta. Raz przy załadowaniu pręta, a następnie ponownie po załadowaniu i wypchnięciu nowego pręta.

Metoda 1

W poniższym przykładzie jako materiał wykorzystany jest pełny pręt o średnicy 2 cale a część gotowa ma długość 1 cala. Części są odcinane za pomocą noża przecinaka o szerokości .125 cala. Odstęp wrzeciono - narzędzie wynosi .875 cala.

- Wprowadzić 1.125 dla zmiennej makro #3100 Długość części + Odcięcie.

- Wprowadzić 2.0 dla zmiennej makro #3101 Długość wstępnego popchnięcia. 	           Ta metoda wykorzystuje wartość zmiennej makro #3100 Długość części + Odcięcie dodanej do odstępu wrzeciono – narzędzie.

- Wprowadzić 1.0 dla zmiennej makro #3102 Minimalna długość zamocowania.

- Umieścić pręt na płycie załadowczej.

- W trybie MDI wprowadzić G105 i przycisnąć start cyklu. Maszyna załaduje pręt i popchnie go do tokarki, a następnie wypchnie go o wielkość ustawioną w zmiennej #3101 (Długość wstępnego popchnięcia), po czym nastąpi zamocowanie.

- Ustawić przesunięcia narzędzia.

- Wybrać program, przycisnąć przycisk trybu pamięci a następnie start cyklu.

UWAGA:	W programach części, które posiadają polecenie posuwu pręta, na początku, polecenie to musi być pominięte dla pierwszego przebiegu części po tej procedurze. Nie należy używać PXXXX (podprogram odcięcia) w tym samym wierszu, w którym jest polecenie G105. Spowoduje to odcięcie nieobrobionej części od pręta, przy każdej zmianie pręta.

G54	
T200 (nóż przecinak1/8)	
G96S550M3	
G0X2.1Z.1T202M8	
Z-1.125 (długość części gotowej 1” plus szerokość noża)	
G1X-.05F.005	
G0X2.1Z.1	
G28	
G105	
M30	
I2.0J1.125K1.0

(I = długość wstępnego popchnięcia; J = długość części + odcięcie; K = minimalna długość zamocowania) mogą być dodane do wiersza G105 w celu zapewnienia działania programu bez względu na wartości zapamiętane w zmiennych makro 3101, 3100 i 3102.

Metoda 2

W poniższym przykładzie jako materiał wykorzystany jest pełny pręt o średnicy 2 cale a część gotowa ma długość 1”, średnicę 1.98” ze sfazowaniem .09” na przedniej krawędzi. Części są odcinane za pomocą noża przecinaka o szerokości .125 cala. Odstęp wrzeciono - narzędzie wynosi .875 cala. Po załadowaniu pręta, a przed wykonaniem pierwszej części następuje odcięcie końca pod kątem prostym.

- Wprowadzić 1.125 dla zmiennej makro #3100 Długość części + Odcięcie.

- Wprowadzić 1.05 dla zmiennej makro #3101 Długość wstępnego popchnięcia. 	           Ta metoda wykorzystuje szerokość noża przecinaka oraz naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej 0.05 dodane do Odstęp wrzeciono – narzędzie.

- Wprowadzić 1.0 dla zmiennej makro #3102 Minimalna długość zamocowania.

- Umieścić pręt na płycie załadowczej.

- W trybie MDI wprowadzić G105 P500 i przycisnąć start cyklu. Maszyna załaduje pręt i popchnie go do tokarki, a następnie wypchnie go o wielkość ustawioną w zmiennej #3101 (Długość wstępnego popchnięcia), po czym nastąpi zamocowanie, uruchomienie podprogramu, odmocowanie, wypchnięcie o wielkość nastawioną zmiennej #3100 (Długość części + odcięcie), po czym nastąpi zatrzymanie.

- Ustawić przesunięcia noża.

- Wybrać program, przycisnąć przycisk trybu pamięci a następnie przycisnąć start cyklu.

UWAGA:	W programach części, które posiadają polecenie posuwu pręta, na początku, polecenie to musi być pominięte dla pierwszego przebiegu części po tej procedurze.

Program części

G54	
T101 (średnica zewnętrzna noża tokarskiego)	 
G0X2.1Z.1M8	
G96S550M3		
X1.8	
G1Z0F.01	
X1.98Z-.09	
Z-1.15	
X2.1	
G28	
G105 P500	
M30

Podprogram O500	
G54	
T202(szerokość noża przecinaka .125)	
G0X2.1Z-1.125M8	
G96S550M3	
G1X-.O5F01	
G28	
M99

Licznik

Podajnik prętów może być zaprogramowany na zliczanie ilości użytych prętów, ilości wykonanych części lub długości serii prętów. Wartość niezerowa ustawiona jako maksymalna ilość części (Max # Parts (#3103)), maksymalna ilość prętów (Max # Bars (#3104)) lub maksymalna długość serii prętów (Max Length to Run (#3105)) określa aktywne tryby zliczania. Pierwsza niezerowa wartość zatrzyma cykl, jeśli pojawi się więcej niż jeden.

W celu zatrzymania maszyny po wykonaniu wybranej liczby części należy przejść do strony aktualnych poleceń podajnika prętów i ustawić bieżącą liczbę części (Current Number of Parts Run (#3106)) na zero. Następnie ustawić maksymalną ilość części (Max # Parts (#3103)) na wybraną ilość. UWAGA: licznik jest powiększany przy każdym poleceniu G105. Jeśli polecenie G105 znajduje się na początku programu, wtedy licznik zostanie powiększony przed wykończeniem części. Jeśli polecenie G105 znajduje się na końcu programu, licznik zostanie powiększony po wykończeniu każdej części.

W celu zatrzymania maszyny po obrobieniu wybranej liczby prętów należy przejść do strony bieżących poleceń podajnika prętów Bar 300 i ustawić bieżąca liczbę prętów (Current Number of Bars Run (#3107)) na zero. Następnie ustawić maksymalną ilość prętów (Max # Parts (#3104)) na wybraną ilość.	
Proszę zwrócić uwagę, że licznik jest powiększany po załadowaniu każdego pręta.

W celu zatrzymania maszyny po obrobieniu wybranej długości prętów należy przejść do strony bieżących poleceń podajnika prętów Bar 300 i ustawić bieżącą długość prętów (Current Length Run (#3108)) na zero. Następnie ustawić maksymalną długość serii prętów (Max # Length To Run (#3105)) na wybraną długość. UWAGA: licznik jest powiększany o wielkość wypchnięcia przy każdym poleceniu G105. Wielkość ta jest długością wstępnego popchnięcia (#3105) po załadowaniu pręta lub wielkość ta jest długością części plus odcięcie (#3100) przy każdym następnym posuwie pręta.

W celu zapewnienia, aby bieżąca długość serii prętów (Current Length Run) zliczała tylko materiał użyty do wykonania części, pozycja odniesienia (#3112) musi być ustawiona na pozycję, w której znajduje się koniec pręta po odcięciu wykończonej części. Następnie długość popchnięcia początkowego (Initial Push Length (#3101)) musi być ustawiona na wartość równą długości części plus odcięcie (#3100). Należy wykorzystać metodę 1 ustawienia pozycji odniesienia.

Obróbka Krótkich Prętów

Przy obróbce krótkich prętów, czas cyklu wymagany na załadowanie nowego pręta może być skrócony przez zmianę wartości zmiennej makro #3109 Length Of Longest Bar – Długość najdłuższego pręta. W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkie pręty na płycie załadowczej muszą  być popchnięte do najbliższego boku względem tokarki. Należy dodać odległość buforową do długości najdłuższego pręta na płycie oraz wprowadzić tę wartość do zmiennej makro#3109 na stronie bieżących poleceń podajnika prętów. Spowoduje to szybkie przemieszczenie do góry palca załadowczego pręta do pozycji buforowej przed zmniejszeniem szybkości w celu pomiaru długości pręta.

Wymiana Popychacza

Demontaż:

- Wyłączyć zasilanie maszyny. Poluzować śrubę zaciskową z łbem gniazdowym na obrotowym ramieniu sterującym (patrz rysunek 4.1).

- Wykręcić dwie śruby z łbem gniazdowym ze wspornika sterującego popychacza umieszczonego na nastawniku ramienia sterującego (patrz rysunek 4.2). Przesunąć wspornik w lewo, a popychacz w prawo, aż wyjdzie on ze wspornika zaciskowego.

Rysunek. 4.1 Ramię sterujące popychacza	 Rysunek. 4.2 Zamocowanie tulei 		        i obrotowe ramię sterujące	 		  sterującej popychacza

Instalacja:

- Przełożyć wspornik sterujący popychacza przez popychacz.

- Przesunąć popychacz do zacisku na obrotowym ramieniu sterującym.

- Zamocować wspornik sterujący popychacza do nastawnika ramienia sterującego za pomocą dwóch śrub z łbem gniazdowym, których nie należy dokręcać.

- Dokręcić śrubę zaciskową na obrotowym ramieniu sterującym.

- Przycisnąć klawisz V na klawiaturze, następnie przycisnąć przycisk trybu przemieszczania impulsowego „handle jog” w celu umożliwienia przemieszczenia popychacza. Użyć uchwytu przemieszczenia  impulsowego „jog handle” w celu przesuwu popychacza do wrzeciona, aż do momentu, gdy wejdzie on do prowadnika wrzeciona. Wyśrodkować popychacz w stosunku do prowadnika i dokręcić śruby wspornika sterującego.

- Przy zastosowaniu prowadnika uniwersalnego należy powoli przesunąć popychacz do wrzeciona w celu sprawdzenia, czy nie ma jakichś przeszkód.

OSTRZEŻENIE

Popychacz o średnicy 3/8” musi być wycofany z prowadnika                                       wrzeciona zanim wrzeciono zostanie uruchomione.                                                                                             Jeśli to nie zostanie dokonane, wtedy nastąpi uszkodzenie                                             popychacza i prowadnika wrzeciona.

Maszyna może być zaprogramowana na wycofanie popychacza z prowadnika po każdym przesuwie pręta przez zmianę wartości zmiennej makro #3113 Min Retract Position – Minimalna pozycja wycofania. W celu określenia wartości, którą należy wprowadzić, należy przełączyć sterowanie do trybu MDI oraz wprowadzić G105 Q7, a następnie przycisnąć start cyklu. To spowoduje załadowanie popychacza. Należy zmierzyć odległość między końcem popychacza i prowadnikiem wrzeciona. Następnie należy odjąć odległość buforową (1/2”) i wprowadzić resztę do zmiennej #3113 na stronie bieżących poleceń podajnika prętów. Następnie w trybie MDI należy zaprogramować polecenie G105 Q6 w celu rozładowania popychacza. Jako końcowe sprawdzenie w trybie MDI należy zaprogramować polecenie G105 Q0 w celu załadowania pierwszego pręta oraz należy zapewnić, aby popychacz został wycofany do zaprogramowanej pozycji.

Użycie podajnika prętów Bar 300 jako zderzaka

Podajnik prętów może być użyty jako twardy zderzak zapewniający, że wszystkie części są startowane w tym samym punkcie. Poniżej przedstawiono przykład wykorzystujący podajnik Bar 300 jako zderzak. Gdy popychacz przesunie się do swojej pozycji, wtedy następuje przerwa w programie umożliwiająca operatorowi otwarcie uchwytu i załadowanie przedmiotu obrabianego do zetknięcia się z popychaczem. Nie należy ładować przedmiotu obrabianego dopóki nie nastąpi początkowy przesuw podajnika prętów.

Przykładowy program

%

O00008 (BAR STOP)

G105 Q7 (Załaduj popychacz)

G00 V-20. (Ustaw popychacz)

M00

(LOAD PART – ZAŁADUJ CZĘŚĆ)

G55

G00 V-19. (Wycofaj popychacz 1.00")

T101

G97 S1000 M03

G00 X2.2 Z0

G01 X1.6 F0.01

G00 Z0.1

X2.

G28

M30

%

Funkcja Przedłużonego Popchnięcia Podajnika Prętów

Ta możliwość wymaga dodatkowego popychacza zamontowanego na wózku podajnika prętów (dla podajników prętów z opcją 1-stopowego przedłużenia). Jeśli zainstalowane jest to wyposażenie, sterowanie spowoduje przedłużenie popychacza za każdym razem, gdy wózek opuści tor i osiągnie skrajny bok z prawej strony. Sterowanie spowoduje wycofanie popychacza, gdy wózek cofnie się do pozycji podstawowej.

Zmienne Makro

#3100 PART LENGTH + CUTOFF 	Przyrost posuwu pręta.	
(Długość pręta wypchniętego przy każdym poleceniu G105 po załadowaniu pręta).	
Długość wykończonej części + długość odcięcia + naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej.

#3101 INITIAL PUSH LENGTH	Początkowa długość posuwu pręta. 	
(Długość wypchniętego pręta, za pozycję odniesienia, po załadowaniu).

#3102 MIN CLAMPING LENGTH 	Minimalna długość do zamocowania	.
(Długość pręta wymagana do podtrzymania po popchnięciu do uchwytu lub za powierzchnię czołową tulei zaciskowej).

#3103 MAX # PARTS 		Maksymalna ilość części.

#3104 MAX # BARS 			Maksymalna ilość prętów.

#3105 MAX LENGTH TO RUN 	Maksymalna długość serii prętów.

#3106 CURRENT # PARTS RUN 	Licznik części.

#3107 CURRENT # BARS RUN 	Licznik prętów.

#3108 CURRENT LENGTH RUN 	Licznik długości.

#3109 LENGTH OF LONGEST BAR 	Długość najdłuższego pręta (ustawiona na 48, jeśli jest nieznana). Ustawienie długości bliskiej wymiaru obrabianych prętów umożliwia na szybszy pomiar krótszych prętów. Ta długość musi być większa niż długość obrabianych prętów.

#3113 MIN RETRACT POSITION 		Minimalna pozycja wycofania. Musi być ustawiona, aby zapewnić wypchnięcie popychacza 3/8” i 3/4" z prowadnika po każdym popchnięciu. W celu ustawienia zmiennej makro 3113 należy włączyć wrzeciono. Przemieścić impulsowo popychacz do prowadnika, aż zacznie on o niego uderzać, a następnie wycofać o około 1 cal. Należy wprowadzić odległość dla V i do zmiennej makro 3113.

Tylko odczyt

#3110 CURRENT BAR LENGTH 	Bieżąca długość pręta.

#3111 NOT DISPLAYED 		Niewyświetlany. Pozycja wyłącznika końca pręta.

#3112 NOT DISPLAYED 		Niewyświetlany. Pozycja odniesienia ustalona podczas ustawienia.  Punkt, od którego jest mierzona długość początkowego popchnięcia.

Ustawienia

38	Aux Axis Number 0 (podajniki prętów z silnikami szczotkowymi zostaną 	ustawione na 1).

5.0 PARAMETRY

209 COMMON SWITCH 2 AUX JOG NACC – Nie pozwala na akumulację przemieszczeń osi pomocniczej. Jeśli uchwyt przemieszczenia impulsowego „jog handle” zostanie szybko przesunięty, wtedy oś pomocnicza nie uzyska ekstremalnie dużych opóźnień (wartość domyślna 1).

240 1ST AUX MAX TRAVEL – Maksymalny przesuw do przodu od wyłącznika spoczynkowego  (zakres 641000 do 649000).

244 1ST AUX MIN TRAVEL – Minimalny przesuw od wyłącznika spoczynkowego (zakres -19000 do -11000)

249 DLY AFTER CHUCK IS CLAMPED – Ten parametr jest ustawiany na wartość ściśle określoną dla tokarki (np. 100 dla SL-20, 2000 dla SL-30 i 3000 dla SL-40). Wartość ta określa czas potrzebny na zamknięcie uchwytu. Wartość 1000 równa się 1 sekundzie. Jeśli czas na zamknięcie uchwytu wynosi 1.5 sekundy, wtedy należy ustawić parametr 249 na wartość 2000 w celu zapewnienia, aby uchwyt zamknął się przed wycofaniem popychacza.

315 bit 7 BRLESS BF – Jeśli jest on ustawiony na 1, wtedy oznacza to, że obecny jest bezszczotkowy podajnik prętów (zakres 0 lub 1).

316 MEASURE BAR RATE – Pomiar przyrostowego przesuwu pręta do przodu. (Należy ustawić na 25000 dla pomiaru w calach lub 1000 dla pomiaru metrycznego).

317 MEASURE BAR INCREMENT – Tempo, z jakim jest mierzony pręt (wartość - 10000)

318 GEAR MOTOR TIME-OUT – Wartość przeterminowania TIME-OUT dla operacji silnika przekładniowego (wartość - 2000)

319 MAX RETRACT POSITION – Maksymalna pozycja osi V po wycofaniu (wartość - 500,000)

320 MIN RETRACT DIST – Minimalna odległość między prętem i popychaczem po wycofaniu (wartość - 2500)

321 PUSH ROD ZERO POSITION – Pozycja osi V do załadowania / rozładowania pręta (wartość - 0)

322 GEAR MOTOR BUMP TIME – Czas biegu silnika przekładniowego dla zderzenia i funkcji wewnętrznych  (wartość - 200)

323 PUSH RATE – Szybkość, z jaką wykonywany jest ostatni posuw 1/4" (wartość - 100000)

324 GEAR MOTOR SETTLE – Minimalny czas przerwy na odwrotny kierunek silnika przekłądniowego (wartość - 25)

325 STANDARD BAR LENGTH – Długość pręta dla G105 Q5 120000 = 12.0000" (wartość - 120000)

602 CHUCK FACE DISTANCE – Ten parametr zabezpiecza bezszczotkowy podajnik prętów. Przy wykonywaniu G105 Q4,ładowany jest nowy pręt, jest on mierzony i przesuwany przez wrzeciono i zostaje zatrzymany tuż przed czołem uchwytu. Ten parametr określa odległość (w 1/10000 cala),  która powinna być zostawiona między prętem i czołem uchwytu. Powinien być on ustawiony w sposób następujący:

Mini tokarka  440000 	SL-10 500000

SL-20 540000 		SL-30 540000

SL-30BB 650000 		SL-40 650000

TL-15 540000

6.0 KONSERWACJA

W celu zapewnienia prawidłowej pracy podajnika prętów, obrotowy wałek sterujący i popychacz wymagają regularnej konserwacji. Obrotowy wałek sterujący należy smarować około raz w miesiącu (lub wtedy, gdy jest suchy) oraz podczas instalacji należy nasmarować popychacz (lub, gdy jest suchy).

Przed przystąpieniem do konserwacji lub innych czynności serwisowych należy wyłączyć zasilanie maszyny.

Smarowanie

W regularnych odstępach czasu należy smarować bieżnie rolek „V” podajnika prętów, śrubę z nakrętką kulkową oraz obrotowy wałek sterujący.

Smarowanie popychacza. Należy często smarować popychacz posuwu prętów oraz tuleję w celu zapewnienia bezawaryjnego działania. Przesunąć popychacz do przodu i do tyłu w celu rozprowadzenia smaru.

Oczyścić płytę przenoszącą. Nie pozwolić na zgromadzenie się zanieczyszczeń.

Przedstawione punkty smarowania przy obsłudze technicznej podajnika prętów

7.0 CZĘŚCI PODAJNIKA PRĘTÓW

# Text boxes

Prowadnik 100

Wybrać jedną grupę na wymagany wymiar

Uniwersalny krążek prowadnika

Prowadnik 114

Zespół prowadnika 1 1/4”

Prowadnik 118

Zespół prowadnika 1 1/8”

Prowadnik 112

Zespół prowadnika 1 1/2”

Prowadnik 134

Zespół prowadnika 1 3/4”

Prowadnik 200

Zespół prowadnika 2”

(4) wkręty z łbem gniazdowym

6 mm x 40 mm SHCS

Prowadnica rury prowadnikowej 2”

Płyta przełączająca

Mechanizm zaciskowy uchwytu

(6) wkrętów z łbem gniazdowym                 6 mm x 45 mm SHCS

Krążek

Przekładka

Rura prowadnikowa 5C

Ustalacz

Płyta

załadowcza

Pozycja załadowcza

Płyta przenosząca

Przełącznik

końca pręta

Płyta przenosząca

Zespół popychacza

Zainstalować ustalacz

Zdemontować szczęki

Zdemontować pokrywę

zespół prowadnika wrzeciona ¼”-1”

Zdemontować pokrywę płyty przełączającej

Zainstalować dwa adaptery

Płyta

załadowcza

Uchwyt do

ustawiania wysokości

Wskaźnik wysokości

Śruba regulacyjna płyty załadowczej

Płyta załadowcza

Ustalacz krążka

Krążki i przekładki są instalowane bezpośrednio w otworze tulei wysuwanej

Ustalacz uchwytu

krążki muszą  być PRZEWIERCONE na prawidłowy wymiar przed instalacją

Prowadnik wraz z adapterami są instalowane                  w prowadnicy

Adapter tylny

Adapter przedni

Adaptery LGK 300 są wykorzystywane do podtrzymania standardowych prowadników stalowych

(przedstawiono prowadnik 118)

wybrać JEDNĄ grupę na wymagany wymiar

Średnica wewnętrzna rury              stalowej wynosi 3.5”

Włożyć odpowiedni prowadnik wrzeciona

Zespół prowadnika .75” – 3.125”

(tylko opcja SL 30 Big Bore (duży otwór))

Prowadnik 318

Podkładki z występem

Wkręty z łbem gniazdowym

Adapter

prowadnika

Śruba zabezpieczająca

Prowadnik podajnika

prętów

Śruba zabezpieczająca

Płyta przełączająca

Nasadka końcowa prowadnika

Kolektor chłodziwa

Wspornik transportowy (2)

Kolektor chłodziwa

(2) wkręty z łbem gniazdowym BHCS                ¼-20 x ¾”

Płyta ustawcza

Poluzować wkręt

(4) śruby do drewna 3/8” x 3 ½” z podkładką płaską 3/8”

Dokręcić  wkręt

Śruba z łbem gniazdowym

Śruby montażowe

Osłona z blachy jest wycięta wokół wkręta SHCS

NIE NALEŻY WYKRĘCAĆ TEJ ŚRUBY ANI ŚRUBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRZECIWLEGŁYM NAROŻNIKU Z TYŁU.

ważna uwaga

Dodatkowy pas użyty do utrzymania w równowadze zespołu podczas podnoszenia

Przekładka

Standard

Podajnik prętów

Tokarka mini

Podajnik prętów

Podajnik prętów

Big Bore (duży otwór)

(duży otwór)

Standard

Płyta ustawcza

mini tokarki

Płyta ustawcza

SL-10

Płyta ustawcza

SL-40

Korytko kablowe

Kabel podajnika prętów

Płyta ustawcza

OŚ PODAWANIA PRĘTÓW

PODAJNIK  PRĘTÓW

Wskaźnik wysokości

Uchwyt regulacji wysokości

Płyta przenosząca

Prowadnik wrzeciona

Obrabiany pręt

Popychacz

Tuleja zaciskowa

Część

Zderzak stołu przenoszącego                                     dla pręta ¼ do 3/8”

Przekładka

Wkręt dociskowy

Zespół tulei sterującej popychania

Widok w obrocie o 1800

Widok w obrocie o 1800

Szczeliny ustawcze wspornika

Przekładka

(umieścić na    górze)

Ustawienie dla prętów o dużej średnicy

Ustawienie dla prętów o małej średnicy

Przekładka

TULEJA ZACISKOWA

Metoda 1 pozycji odniesienia

KONIEC		PRĘT

A   Zmienna makro #3112	Pozycja odniesienia

B   Zmienna makro #3101   	Długość popchnięcia początkowego

C   Zmienna makro #3102	Minimalna długość zamocowania

A   Zmienna makro #3112	Pozycja odniesienia

B   Zmienna makro #3101   	Długość popchnięcia początkowego

C   Zmienna makro #3100	Długość części plus odcięcie

D   Zmienna makro #3102	Minimalna długość zamocowania

E   Odstęp wrzeciono – narzędzie

F   Długość części gotowej

G   Naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej

H   Szerokość noża przecinaka

KONIEC		PRĘT

Metoda 2 pozycji odniesienia

TULEJA ZACISKOWA

NÓŻ PRZECINAK	       NÓŻ CZOŁOWY

Pozycja „Handle jog”

Nóż przecinak	      Nóż czołowy

Metoda programowania 1

Tuleja zaciskowa

Koniec	         Pręt

A   Zmienna makro #3112	Pozycja odniesienia

B   Zmienna makro #3101   	Długość popchnięcia początkowego

C   Zmienna makro #3100	Długość części plus odcięcie

D   Zmienna makro #3102	Minimalna długość zamocowania

E   Odstęp wrzeciono – narzędzie

F   Długość części gotowej

G  Naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej	
H  Szerokość noża przecinaka

Metoda programowania 2

Nóż przecinak	         Nóż czołowy

Tuleja zaciskowa

Koniec	         Pręt

A   Zmienna makro #3112	Pozycja odniesienia

B   Zmienna makro #3101   	Długość popchnięcia początkowego

C   Zmienna makro #3100	Długość części plus odcięcie

D   Zmienna makro #3102	Minimalna długość zamocowania

E   Odstęp wrzeciono – narzędzie

F   Długość części gotowej

G  Naddatek na oczyszczenie powierzchni czołowej	
H  Szerokość noża przecinaka

Śruba zaciskowa popychacza

Obrotowe ramię sterujące

Wspornik sterujący popychacza

Popychacz

Nastawnik ramienia sterującego

Zawieszenie popychacza

Cylinder pneumatyczny

Cylinder pneumatyczny popchnięcia

Popychacz

Obrotowy wałek sterujący

BIEŻĄCE

20-1033 zacisk końcowy popychacza

POPRZEDNIE

20-0357                tuleja wałka popychającego 3/4"

20-1035 obsada tulei sterującej popychacza  3/8”

20-1034 obsada tulei sterującej popychacza  3/4"

51-0055                nylonowa tuleja z kołnierzem 3/8”

30-1336 Zespół dociskowy wyłącznika

20-6483 adapter łącznika  popychacza

20-6032 obsada tulei sterującej  popychacza  3/4"

20-6044  obsada tulei sterującej  popychacza  3/8”